ОБГРУНТУВАННЯ

необхідності схвалення  Інвестиційної програми КП “Вінницяоблводоканал”

на 2020 рік зі змінами

Основними причинами необхідності схвалення Інвестиційної програми КП “Вінницяоблводоканал” на 2020 рік зі змінами є виконання заходів зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, заходів щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, заходів щодо підвищення якості надання послуг з централізованого водопостачання, заходів щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища з метою забезпечення якісного, безперебійного водопостачання та відведення стічних вод в

м. Вінниці.

Відповідно до Порядку розроблення, погодження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.12.2012 року № 630 та Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення затвердженого постановою НКРЕКП від 14.09.2017 року №1131 був розроблений проект змін до Інвестиційної програми КП “Вінницяоблводоканал” на 2020 рік.

Перелік заходів для схвалення  Інвестиційної програми КП “Вінницяоблводоканал” на 2020 рік:

Заходи по водопостачанню:

За рахунок амортизації:

- Проект “Розвиток міської інфраструктури -2”  (погашення тіла кредиту) — 1315,21 тис грн (без ПДВ)

- Проект “Розвиток міської інфраструктури -2” (погашення відсотків за користування кредитом) — 3746,11тис грн (без

За рахунок виробничих інвестицій з прибутку:

Проект “Розвиток міської інфраструктури -2”  (погашення тіла кредиту) —15993,09 тис грн (без ПДВ)

В рамках реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Другий проект розвитку міської інфраструктури" планується провести комплексну модернізацію систем водопостачання та водовідведення м. Вінниці.

28 лютого 2017 року було підписано відповідні договори про субкредитування               № 13010-05/25 та 13010-05/26 між Міністерством фінансів України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Вінницькою міською радою, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та КП “Вінницяоблводоканал”.

Реалізація проекту здійснюється відповідно до Нормативних Документів Міжнародного банку реконструкції та розвитку, а також плану закупівель, затверджених Банком.

Зокрема, план закупівель проекту (відкоригований у травні 2019 року) включає наступні кроки:

- Закупівля 11 найменувань спеціалізованої техніки для обслуговування мереж та виконання аварійних робіт.

- Закупівля консультаційних послуг для здійснення аналізу міської мережі водопостачання та розробки геоінформаційної системи та гідравлічної моделі. Підготовка проектів та тендерної документації (технічні специфікації, відомості обсягів робіт і креслення) для реконструкції мереж водопостачання та водовідведення, реконструкції станції водопідготовки та насосної станції міста Вінниця

- Закупівля робіт з реконструкції мереж водопостачання та водовідведення міста Вінниці

- Закупівля робіт з реконструкції комплексу очисних споруд та насосних станцій міста Вінниця

5.   Закупівля послуг з будівельного нагляду за реконструкцією мереж водопостачання та водовідведення, реконструкцією станції водопідготовки та насосної станції міста Вінниця

В 2018році було закуплено 11 одиниць спецтехніки. Уся спецтехніка поставлена на облік та запущена у роботу.

По іншим заходам (згідно плану закупівель) проводяться тендерні процедури відповідно до Нормативних  документів Міжнародного банку реконструкції та  розвитку.

Заходи з водовідведення

- Реконструкція напірного каналізаційного колектору Ø 700 мм від КНС 1-А  до ОСК (від ПК 12,0+16,0 до ПК 14,0+63,0)   в м. Вінниці

Сталевий напірний колектор Ø 700 мм. було збудовано у 1960 році, для транспортування стічних вод від вузлової насосної станції №1А по вул. Г. Успенського на міські каналізаційні очисні споруди. Насосна станція в свою чергу приймає стічні води від мешканців та промислових об'єктів Замостянського та Староміського районів міста.

Даний колектор є однією з основних “комунальних артерій” у інфраструктурі міста, оскільки забезпечує транспортування стічних вод значної частини споживачів.

Колектор відпрацював нормативні терміни експлуатації, та знаходиться в незадовільному технічному стані. По всій його протяжності трубопровід має граничний абразивний знос, який призвів до зменшення товщини металу, яка подекуди коливається від 0,5 до 1,5 мм. Місцями наявні вогнища електрохімічної корозії. Стан колектору визнаний критичним неодноразовими його обстеженнями із складанням відповідних дефектних актів.

У разі порушення герметичноcті трубопроводу буде зірвано процес водопостачання та водовідведення міста на невизначений термін.

Слід зазначити, що заходи з реконструкції напірного каналізаційного колектору Ø 700 мм від КНС 1-А (Староміський район) до ОСК (від ПК 12,0+16,0 до ПК 14,0+63,0) є перехідними. У 2019 році  планується замінити меншу частину стального напірного каналізаційного колектору Ø 700 мм, протяжністю 82 м.п. на поліетиленовий трубопровід ПЕ100  Ø 800х30,6 мм.  У 2020 році в межах інвестиційної програми КП “Вінницяоблводоканал” на 2020 рік планується продовжити заміну аварійного стального напірного каналізаційного колектору Ø 700 мм, протяжністю  122 м/п на поліетиленовий трубопровід ПЕ100   Ø 800х30,6 мм.

Реалізація проекту дозволить не тільки зменшити вже існуюче навантаження на навколишнє природнє середовище, яке пов'язане з локальними аварійними ситуаціями, а і забезпечити надійне та якісне відведення стічних вод мешканців міста впродовж десятиріч, уникнути екологічної катастрофи, виникнення якою є питанням лише часу.

- Модернізація КНС №5-А по вул. Айвазовського (Станіславського) (придбання 2-ох насосних агрегатів та шафи керування з частотним перетворювачем)

КНС №5-А побудована в 1988 році, потужністю скла 4800 м3/добу. КНС забезпечує транспортування стоків від промислового майданчика і житлової забудови вздовж вул. Зулінського і Київської в самопливний колектор по вул. Гонти.

Вона обладнана 2 насосними агрегатами типу ФГ 216/24 з подачею Q= 216 м3/год, тиском Н = 24м.в.ст., з потужністю електродвигуна N=22 кВт і одним насосним агрегатом.СМ100-65-200 з подачею Q=100м3/год, H= 32 м.в.ст., N=22кВт. Пуск агрегатів за допомогою плавного пуску чи частотного перетворювача проектом не був передбачений через що створювались проблеми з переводом станції в автоматичний режим і роботою напірних колекторів із-за постійної зміни тиску та надмірних тисків. Існуючі насосні агрегати пройшли по 5-7 капітальних ремонтів, мають великий знос. Через це їх ККД більше не відтворюється та постійно знижується. Агрегати відпрацювали встановлені терміни експлуатації, через незадовільний стан підлягають заміні. Подальший їх ремонт недоцільний та затратний. Тому підприємством було прийнято рішення заміни старих насосних агрегатів на два агрегати типу FA10,34E з параметрами Q=145м3/год, H=15 м.в.ст N=11,5 кВт з обладнанням їх пристроями частотного регулювання. Це покращить режим роботи напірних колекторів шляхом усунення передумов появи гідравлічного удару, зниження надмірного тиску в колекторах. Також покращиться режим запуску- зупинки насосних агрегатів, підвищиться надійність роботи станції, знизиться енергоспоживання, відтворяться експлуатаційні характеристики замартизованого обладнання.

- Придбання  трасопошукового  приладу.

На балансі КП «Вінницяоблводоканал» знаходиться  627,6км мереж водопроводу та 542,7км мереж водовідведення,.Матеріал трубопроводів – сталь, чавун, залізобетон, кераміка, пластмас, з них  понад 247км ветхих та аварійних. Деякі  побудовані ще на початку минулого сторіччя - знаходяться в неналежному технічному стані, закінчився строк їх  експлуатації, крім того не збереглась технічна документація на ці мережі,  що ускладнює  проведення аварійно-відновлювальних робіт. Також слід зазначити, що несанкціановані забудови (гаражі, прибудови тощо) не дають змоги  вчасно  локалізувати витоки.

Разом з тим на балансі підприємства знаходяться  50 кабельних ліній напругою 6-10 кВ загальною протяжністю понад 60 км. Фізичний знос більшості кабельних ліній близько 90% і щороку кількість пошкоджень КЛ-10 та КЛ-6 кВ зростає, оскільки середній термін їх експлуатації становить 28 років. В результаті чого, щорічно збільшуються витрати підприємства на послуги сторонніх організацій по обслуговуванню кабельних ліній.

В межах Інвестиційної програми на 2020 рік підприємство прийняло рішення придбати трасопошуковий прилад.

Використання приладу, при проведенні аварійно-відновлювальних робіт, забезпечить більш оперативне їх виконання, зменшить об’єми земляних робіт та убезпечить від пошкоджень сусідніх інженерних комунікацій.

За рахунок амортизації:

- Проект “Розвиток міської інфраструктури -2”  (погашення тіла кредиту) — 2701,3 тис грн (без ПДВ)

- Проект “Розвиток міської інфраструктури -2” (погашення відсотків за користування кредитом) — 584,65 тис грн (без ПДВ)

Джерела фінансування проекту змін до Інвестиційної програми  КП “Вінницяоблводоканал” на 2020 рік

| Джерела фінансування | Річна сума, тис.грн. |
| --- | --- |
| Усього заходи, без ПДВ, у тому числі: | 26887,03 |
| Заходи з водопостачання, у тому числі: | 21054,41 |
| Амортизаційні відрахування | 5061,32 |
| Виробничі інвестиції з прибутку | 15993,09 |
| Заходи з водовідведення, у тому числі: | 5832,62 |
| Амортизаційні відрахування | 5832,62 |

Реалізація заходів проекту змін до Інвестиційної програми  КП “Вінницяоблводоканал” на 2020 рік дасть можливість покращити якість надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення з метою задоволення потреб споживачів, зменшення експлуатаційних витрат підприємства та покращення санітарно-екологічного стану міста Вінниці та прилеглих територій.